## Slide 1
Isaac
プラットフォーム全体の整理
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@latest/dist/mermaid.min.js"></script>
NACHI-FUJIKOSHI CORP. / Robot Division / AI Development Dept.
1

## Slide 2
目的
NVIDIA
が展開するフィジカル
AI
に関するサービスの全容と、開発にあたっての開発パスを整理する。
開発キットのカタログを見ても
168
種類のツールが存在し、適切なサービスにアクセスするだけで骨が折れ
る。
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@latest/dist/mermaid.min.js"></script>
NACHI-FUJIKOSHI CORP. / Robot Division / AI Development Dept.
2

## Slide 3
第
1
章
: NVIDIA
プラットフォームの全体像
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@latest/dist/mermaid.min.js"></script>
NACHI-FUJIKOSHI CORP. / Robot Division / AI Development Dept.
3

## Slide 4
1-0. NVIDIA DEVELOPER
の分類
Accelerated Computing: GPU
の演算能力を最大限に引き出すための基盤ツール群（
CUDA
プラットフ
ォームやライブラリ）
AI Training and Inference:
生成
AI
やディープラーニングモデルの開発から、実環境への推論（デプロ
イ）までをカバーする環境
Cloud Development: AI
トレーニング等に最適化されたマルチノードのクラウドインフラやコンテナ
カタログの提供
Simulation:
物理的に正確なロボティクス開発やデジタルツインを構築するための仮想世界プラットフ
ォーム
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@latest/dist/mermaid.min.js"></script>
NACHI-FUJIKOSHI CORP. / Robot Division / AI Development Dept.
4

## Slide 5
1-1. Accelerated Computing
GPU
コンピューティングの基盤となるツール群
CUDA Toolkit: GPU
アプリケーション開発のためのコンパイラ、ライブラリ、デバッガを含む統合環
境。
CUDA-X Libraries: AI
、
HPC
、グラフィックス向けに最適化されたライブラリ群
(cuBLAS, cuDNN,
RAPIDS
等
)
。
Nsight Developer Tools:
システム全体やカーネルレベルのプロファイリング・最適化ツール。
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@latest/dist/mermaid.min.js"></script>
NACHI-FUJIKOSHI CORP. / Robot Division / AI Development Dept.
5

## Slide 6
1-2. AI Training and Inference
AI
モデルの開発、学習、推論を高速化するプラットフォーム
Training & Customization
NVIDIA NeMo:
会話型
AI
や生成
AI
モデル
(LLM)
の構築・カスタマイズ。
TAO Toolkit:
事前学習済みモデルを微調整
(Transfer Learning)
するためのローコードツール。
Inference & Deployment
TensorRT:
学習済みモデルを実運用向けに最適化・高速化する推論エンジン。
Triton Inference Server / NVIDIA NIM:
複数モデル・フレームワークに対応した推論サービング
ソフトウェア群と即時デプロイ用コンテナ。
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@latest/dist/mermaid.min.js"></script>
NACHI-FUJIKOSHI CORP. / Robot Division / AI Development Dept.
6

## Slide 7
1-3. Cloud Development
クラウドネイティブな
AI
開発環境とリソース
Compute & Platform
NVIDIA DGX Cloud (AI
トレーニング特化
GPU
クラスタ
) / Base Command (
ジョブ管理
)
Software Catalog
NGC Catalog: GPU
最適化済みのコンテナ、学習済みモデルのハブ。
API Catalog:
最新基盤モデルや推論
API
をブラウザで試せるサイト。
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@latest/dist/mermaid.min.js"></script>
NACHI-FUJIKOSHI CORP. / Robot Division / AI Development Dept.
7

## Slide 8
1-4. Simulation & Digital Twins
物理
AI
と仮想世界のためのプラットフォーム
Core Platform
NVIDIA Omniverse (OpenUSD
ベースの
3D
プラットフォーム
) / OpenUSD (
オープン標準
)
Robotics & AI Agents
Isaac Sim:
ロボティクス向けアプリケーションの学習・テスト用シミュレータ。
Cosmos:
物理世界を理解・生成するためのワールド基盤モデル。
ACE:
デジタルヒューマン向け
AI
マイクロサービス。
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@latest/dist/mermaid.min.js"></script>
NACHI-FUJIKOSHI CORP. / Robot Division / AI Development Dept.
8

## Slide 9
第
2
章
: Physical AI (Isaac)
エコシステムの整理
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@latest/dist/mermaid.min.js"></script>
NACHI-FUJIKOSHI CORP. / Robot Division / AI Development Dept.
9

## Slide 10
2-1. Isaac
コアサービス一覧
Simulation & Learning
Isaac Sim:
物理的に正確な仮想環境でのシミュレーション
Isaac Lab:
強化学習・ロボット学習のためのフレームワーク
Edge Deployment
Isaac ROS: ROS 2
開発者向けの高速化ライブラリ群
Models & Intelligence
Project GR00T:
ヒューマノイド向け基盤モデル
Cosmos:
物理世界を理解するワールドモデル
Applied Libraries
Isaac Perceptor: AMR (
自律移動ロボット
)
向け視覚認識
Isaac Manipulator:
マニピュレータ向け動作計画・制御
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@latest/dist/mermaid.min.js"></script>
NACHI-FUJIKOSHI CORP. / Robot Division / AI Development Dept.
10

## Slide 11
2-2. Isaac Sim (
仮想
)
と
Isaac ROS (
物理
)
の役割
AI
・ロボティクス開発における両輪
Isaac Sim / Isaac Lab (
仮想空間
)
役割
:
ロボットの設計、テスト、
AI
モデル用合成データ生成、強化学習
(RL)
特徴
: OpenUSD
ベースの物理的に正確なシミュレータ。失敗が許される安全な環境で「脳」を鍛
える。
Isaac ROS (
物理空間
)
役割
:
鍛えられた「脳」を物理ロボットに組み込み、現実世界でリアルタイムに動かす
特徴
:
実機（
Jetson
等）の
GPU
を活用し、
DNN
推論や
SLAM
等を高速処理する
ROS 2
ノード群
(
旧
Isaac SDK
の後継
)
。
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@latest/dist/mermaid.min.js"></script>
NACHI-FUJIKOSHI CORP. / Robot Division / AI Development Dept.
11

## Slide 12
補足
:
なぜ標準の
ROS 2
だけでなく「
Isaac ROS
」が必要なのか？
ROS 2
の課題と、
Isaac ROS
による解決策
標準の
ROS 2 (CPU
主体
):
ロボットの各パーツ機能をつなぐ、世界標準の「神経網」（ミドルウェア）。
課題
:
カメラ映像からの
AI
物体認識や、
3D
地図生成といった「重い計算」を
CPU
で行うと、処理落
ちや遅延が発生しリアルタイムに動けない。
Isaac ROS (GPU
による高速化
):
重い計算（
AI
推論、自己位置推定、軌道計算）だけを
Jetson
等の
GPU
へオフロード（肩代わり）
して超高速化する、
ROS 2
専用の追加パッケージ群。
結論
:
これまでのロボット開発資産（
ROS 2
）はそのまま活かしつつ、「ボトルネックになる脳の
処理」だけを
NVIDIA
の
AI
パワーに置き換える役割を果たす。
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@latest/dist/mermaid.min.js"></script>
NACHI-FUJIKOSHI CORP. / Robot Division / AI Development Dept.
12

## Slide 13
2-3.
基盤モデル
: Project GR00T / Cosmos
Project GR00T:
ロボットが自然言語による指示や人間の動作から学習するためのマルチモーダル基盤
モデル。
Cosmos:
物理法則を学習したワールドモデル。シミュレーション内での予測や生成に利用される。
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@latest/dist/mermaid.min.js"></script>
NACHI-FUJIKOSHI CORP. / Robot Division / AI Development Dept.
13

## Slide 14
第
3
章
:
開発パスと
ROS 2
連携アプローチ
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@latest/dist/mermaid.min.js"></script>
NACHI-FUJIKOSHI CORP. / Robot Division / AI Development Dept.
14

## Slide 15
3-1.
開発パス
: Simulation First Approach
実機レスから始める効率的なロボット開発手法
1. Isaac Sim / Lab:
仮想空間での学習、検証、データ生成
2. Isaac ROS:
実機へのデプロイ、エッジ
AI
の実装
3. Omniverse / Cosmos:
デジタルツイン構築、高度な推論
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@latest/dist/mermaid.min.js"></script>
NACHI-FUJIKOSHI CORP. / Robot Division / AI Development Dept.
15

## Slide 16
3-2. Sim
と
ROS
の連携パターン
: Bridge vs MoveIt 2
シミュレーションと
ROS
の連携には、目的ごとに異なる
2
つのアプローチが存在します。
パターン
A: ROS 2 Bridge
連携（全体検証向け）
仕組み
: Isaac Sim
内の仮想ロボットと、外部の
ROS
ネットワークを「
Bridge
ノード」で中継・通信さ
せる手法。
特徴
:
カメラ画像や
LiDAR
データをシミュレータから実機と同じ名前で配信し、ハードインザループに
近い純粋な結合テストが可能。
パターン
B: MoveIt 2
連携（実稼働・制御向け）
仕組み
: Isaac ROS
パッケージ（
cuMotion
等）を、
ROS
標準の
MoveIt 2
プラグインとして組み込
む。
特徴
:
シミュレータを介さず、実機の
ROS 2
環境内で最適化された軌道計算を
GPU
でミリ秒単位にて完
結させる本番デプロイ構成。
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@latest/dist/mermaid.min.js"></script>
NACHI-FUJIKOSHI CORP. / Robot Division / AI Development Dept.
16

## Slide 17
第
4
章
:
実践ユースケース
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@latest/dist/mermaid.min.js"></script>
NACHI-FUJIKOSHI CORP. / Robot Division / AI Development Dept.
17

## Slide 18
4-1. Isaac Sim
アプローチ手法の
Use Case
目的に応じて
3
つの主要なアプローチを選択可能
1. Synthetic Data Generation (
合成データ生成
)
AI
モデル学習用のラベル付き大量データを仮想空間で生成。
(
例
:
認識精度向上、事故データ収集
)
2. Reinforcement Learning (
強化学習
)
Isaac Lab
等を用い試行錯誤から制御ポリシーを学習。
(
例
:
接触操作、不整地歩行
)
3. Digital Twin (
デジタルツイン
)
現実の工場を仮想に再現しレイアウト検証を実施。
(
例
:
サイクルタイム検証、複数ロボット連携
)
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@latest/dist/mermaid.min.js"></script>
NACHI-FUJIKOSHI CORP. / Robot Division / AI Development Dept.
18

## Slide 19
4-2. GR00T-Mimic
による合成データ生成
人間の少数の動作データから、ロボット向けの大量の合成学習データを生成する仕組み。
1. Demonstration Recording: Apple Vision Pro
等を使用し、シミュレーション内のロボットを遠隔操作
して「手本」を記録。
2. Synthetic Motion Generation: GR00T-Mimic
が物理的に正しい多様な動作パターンを自動生成。
3. Data Augmentation: Cosmos
等で環境条件（背景・照明）を変えてデータ拡張。
メリット
:
実機でのティーチング時間を劇的に削減し、模倣学習
(Imitation Learning)
に必須となる高品質な
データを短時間で大量に用意可能。
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@latest/dist/mermaid.min.js"></script>
NACHI-FUJIKOSHI CORP. / Robot Division / AI Development Dept.
19

## Slide 20
4-3. Isaac ROS
マニピュレータの
Use Case
自律的な障害物回避と
Pick & Place
STEP 1: Perception (
環境・対象認識
)
nvblox
(3D
深度地図生成
) /
FoundationPose
(6DoF
姿勢推定
)
STEP 2: Motion Planning (
動作計画
) by Isaac ROS cuMotion
Motion Gen: MoveIt 2
と統合し、障害物回避軌道をミリ秒単位で超高速計算。
Self-Filtering:
カメラ映像から「ロボット自身の写り込み」を除去し、クリーンな環境地図を構
築。
STEP 3: Control (
実行
)
生成軌道を
ROS 2
ドライバ経由で実機コントローラへ送信。
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@latest/dist/mermaid.min.js"></script>
NACHI-FUJIKOSHI CORP. / Robot Division / AI Development Dept.
20

## Slide 21
【補足】
isaac ROS cuMotion
Isaac ROS cuMotion
は、
ROS 2
向けに
GPU(CUDA)
で最適化された
2
つの主要機能を
提供します。
高速な動作計画
(Motion Generation):
MoveIt 2
と統合し、障害物回避を含
めたアームの軌道をミリ秒単位で超
高速に計算します。
自己遮蔽の除去
(Self-Filtering):
カメラの深度映像から「ロボット自
身の写り込み」を正確に識別・除去
し、ノイズのないクリーンな障害物
環境だけを再構築します。
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@latest/dist/mermaid.min.js">
</script>
NACHI-FUJIKOSHI CORP. / Robot Division / AI Development Dept.
21

## Slide 22
【図解
1
】
Isaac ROS
を用いたシステム構成と動作フロー
実機ロボットにおいて、カメラ映像から経路計画に至るまで、どこに
NVIDIA AI
（
Isaac ROS
）が介在してい
るかを示すアーキテクチャ図です。
ros2
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@latest/dist/mermaid.min.js"></script>
NACHI-FUJIKOSHI CORP. / Robot Division / AI Development Dept.
22

## Slide 23
【図解
2
】
VLA
モデルの学習を用いたシステム構成図
learning
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@latest/dist/mermaid.min.js"></script>
NACHI-FUJIKOSHI CORP. / Robot Division / AI Development Dept.
23

## Slide 24
【図解
3
】
Sim to Real
でのファインチューニング構成図
tunig
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@latest/dist/mermaid.min.js"></script>
NACHI-FUJIKOSHI CORP. / Robot Division / AI Development Dept.
24

## Slide 25
4-4.
産業用ロボットメーカーにおける
NVIDIA AI
の活用事例
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@latest/dist/mermaid.min.js"></script>
NACHI-FUJIKOSHI CORP. / Robot Division / AI Development Dept.
25

## Slide 26
1.
安川電機
(YASKAWA)
MOTOMAN NEXT
の展開
: NVIDIA
Jetson
プラットフォームと
Isaac
Manipulator (FoundationPose
等
)
を統
合した自律型ロボットを商用化。
未知環境への適応
:
これまで人間レベル
の認識・判断が必要だった食品、物流、
農業などの非定型タスク（例：スマート
な食材のパッキング）を、
NVIDIA
の
AI
によって実現。
ソース
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@latest/dist/mermaid.min.js">
</script>
NACHI-FUJIKOSHI CORP. / Robot Division / AI Development Dept.
26

## Slide 27
2.
ファナック
(FANUC)
ROBOGUIDE
と
Isaac Sim
の統合
:
高精
度シミュレータ「
ROBOGUIDE
」を
Isaac Sim
と連携させ、写真のレベルで
リアルな仮想工場を構築（
OpenUSD
形
式の「
SimReady asset
」として
CRX
シリ
ーズ等を提供）。ソース
ROS 2
によるオープン化
:
協働ロボット
（
CRX
等）向けの
ROS 2
ドライバを公開
し、開発者が
NVIDIA Isaac
の最先端ラ
イブラリを直接活用しやすい環境を整
備。
<script
src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@latest/dist/mermaid.min.js">
</script>
NACHI-FUJIKOSHI CORP. / Robot Division / AI Development Dept.
27

## Slide 28
まとめ
:
実機制御における
NVIDIA
の役割
従来
CPU
では処理しきれなかった高度な計算を
GPU
でリアルタイム化
1.
認識・判断の高速化
(CUDA Acceleration)
3D
再構成や軌道生成を
GPU
で並列処理し、数百
Hz
の制御ループを実現。
2.
最新
AI
モデルの実装
(Foundation Models)
論文レベルの最新手法を最適化済みの
ROS 2
ノードとして即座に提供。
3.
標準規格への準拠
(ROS 2 / MoveIt 2)
既存のロボットアーム資産を活かしつつ、「脳」の部分だけを最新の
NVIDIA AI
にアップグレー
ド可能。
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@latest/dist/mermaid.min.js"></script>
NACHI-FUJIKOSHI CORP. / Robot Division / AI Development Dept.
28

## Slide 29
第
5
章
:
実装上の問題
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/mermaid@latest/dist/mermaid.min.js"></script>
NACHI-FUJIKOSHI CORP. / Robot Division / AI Development Dept.
29